## Slide 1: Matrizes Origem-Destino (OD)
Procedimento para montagem de matrizes OD com total de carga (toneladas) e total para categorias de produtos
Corredor Bioceânico
São Paulo, 16 de março de 2010
Versão para Discussão
Notes: <number>

## Slide 2: Agenda
Introdução
Fluxos relevantes para o corredor bioceânico
Estimativa da Matriz OD com Total de Carga (toneladas)
Desagregação da Matriz OD Total: Matrizes por tipo de carga
Diretriz para o zoneamento: principais pólos de produção e consumo
<number>
Notes: <number>

## Slide 3: 1. Introdução
O procedimento adotado para montar as matrizes origem-destino (OD) em toneladas seguiu as seguintes etapas:
Identificação de fontes de dados secundários com fluxos de exportação e importação em toneladas
  Aliceweb, Alice Mercosul, BID (DATAINTAL), Aduana Chile e várias outras
Identificação de totais de controle de exportação e importação em toneladas
Classificação dos pares Origem-Destino (fluxos relevantes para o Corredor Bioceânico)
Preenchimento das células da Matriz de Total de Carga entre os pares OD em toneladas
Análise de consistência entre as informações das fontes de dados e busca de novas fontes de dados secundários para entender e justificar discrepâncias encontradas e, em alguns pares OD, substituir os dados preenchidos inicialmente na matriz
Desagregação da matriz OD com total de carga nas matrizes OD por categoria de produto:
  Granel sólido vegetal, granel sólido mineral, granel sólido - outros
  Granel líquido - petróleo e derivados, granel líquido - outros
  Carga geral
<number>
Notes: <number>

## Slide 4: 2. Fluxos Relevantes para o Corredor Bioceânico
<number>
As diretrizes para montar a matriz OD a partir de dados secundários priorizam obter a maior precisão possível nos fluxos relevantes para o Corredor Bioceânico
Dados sobre fluxos de carga entre pares OD com origem e destino em países por onde a ferrovia do Corredor Bioceânico passará têm maior precisão pois um número maior de fontes secundárias foi consultado para fazer análise de consistência e refinamento das quantidades (em toneladas) por par OD
MATRIZ ORIGEM-DESTINO | DESTINOS |  | 
ORIGENS | Países por onde a ferrovia do Corredor Bioceânico passará | Outros países da América Sul | Outros países
Países por onde a ferrovia do Corredor Bioceânico passará |  |  | 
Outros países da América Sul |  |  | 
Outros países |  |  | 
 | Fluxos com maior potencial de demanda
 | Fluxos com potencial de demanda
 | Fluxos com algum potencial de demanda
 | Fluxos Externos ao Corredor
Fluxos Relevantes
Notes: <number>

## Slide 5: 3. Estimativa da Matriz OD com Total de Carga (toneladas) - 2008
<number>
Fontes de Dados | Qualidade
ALICEWEB | 1
ALICEWEB MERCOSUL | 1
INE Bolívia | 2
CORPEI - EQUADOR | 2
SIICEX PERU | 2
CAMPORT CHILE | 2
DANE - COLOMBIA | 2
INEA - VENEZUELA | 2
BID | 3
ESTATÍSTICAS DOS PORTOS | 4
441 | Total de pares OD (21 X 21) | 
185 | 42% | 
87 | 20% | 62%
25 | 6% | 67%
23 | 5% | 73%
19 | 4% | 77%
2 | 0% | 77%
4 | 1% | 78%
18 | 4% | 82%
27 | 6% | 88%
49 | 11% | 100%
Notes: <number>

## Slide 6: 4. Desagregação da Matriz OD Total: Matrizes por tipo de carga
<number>
Cod | Descrição dos Dados Obtidos
A | Produto E OD (99 Capítulos NCM)
B | Produto ou OD (99 Capítulos NCM)
C | Total por seção NCM (21 seções + combustíveis)
D | Informação por Grandes Grupos de Produtos (Granéis Sólidos e Líquidos, Carga Geral, Conteiner)

## Slide 7: Matriz Origem-Destino com Total de Carga 2008 – Mil toneladas
<number>

## Slide 8: 5. Diretriz para o zoneamento: principais pólos de produção e consumo
O zoneamento adotado representará os principais pólos de produção e consumo de produtos com potencial para transporte ferroviário da forma mais desagregada possível, em função de:
  Disponibilidade de dados de fontes secundárias
  Grau de necessidade de representação dos fluxos com potencial ferroviário entre os pares Origem-Destino na área de influência do Corredor Bioceânico
Principais pólos de produção/atração de demanda:
  Portos
  Grandes centros urbanos
  Regiões de produção agroindustrial
  Indústrias/Regiões industriais
<number>

## Slide 9: PIB e População no zoneamento atual
<number>
Zona | Grupo | PIB |  |  | POPULAÇÃO |  | 
 |  | PIB (Mil US$) | % Mundial | % Am Sul | População (Mil Pessoas) | % Mundial | % Am Sul
1-5 | BRASIL | 1.613 | 2,70% | 50% | 192.569 | 2,97% | 54%
6 | ARGENTINA | 657 | 1,10% | 20% | 40.134 | 0,62% | 11%
10 | BOLIVIA | 17 | 0,03% | 1% | 9.879 | 0,15% | 3%
11 | CHILE | 169 | 0,28% | 5% | 17.041 | 0,26% | 5%
12 | COLOMBIA | 242 | 0,41% | 7% | 45.336 | 0,70% | 13%
13 | ECUADOR | 53 | 0,09% | 2% | 14.139 | 0,22% | 4%
14 | PARAGUAY | 16 | 0,03% | 0% | 6.349 | 0,10% | 2%
15 | PERU | 127 | 0,21% | 4% | 29.132 | 0,45% | 8%
16 | URUGUAY | 32 | 0,05% | 1% | 3.361 | 0,05% | 1%
17 | VENEZUELA E GUIANAS | 318 | 0,53% | 10% | 29.968 | 0,46% | 8%
20 | AMERICA DO NORTE - LESTE | 8.441 | 14,14% |  | 248.167 | 3,83% | 
21 | AMERICA DO NORTE - LESTE/OESTE | 8.514 | 14,26% |  | 285.376 | 4,40% | 
22 | AFRICA LESTE | 449 | 0,75% |  | 365.990 | 5,65% | 
23 | AFRICA OESTE | 479 | 0,80% |  | 428.065 | 6,61% | 
25 | ASIA E OCEANIA | 16.101 | 26,97% |  | 3.696.050 | 57,04% | 
26 | EUROPA | 22.472 | 37,64% |  | 1.068.082 | 16,48% | 
30 | OUTROS | - | 0,00% |  | - | 0,00% | 
TOTAL MUNDIAL |  | 59.698.615 |  |  | 6.479.639.360 |  | 
TOTAL AMÉRICA DO SUL |  | 3.243.716 |  |  | 357.940.438 |  | 

## Slide 10: Mapeamento dos principais pólos de geração/atração de demanda
O mapeamento dos principais pólos de geração e atração de demanda está sendo feito através de análise dos principais produtos de exportação e importação dos países do zoneamento atua, identificando as principais regiões de produção e consumo de cada país
<number>
País | Exportação |  |  | Importação |  | 
 | Descrição | Quantidade (Mil toneladas) | Percentual | Descrição | Quantidade (Mil toneladas) | Percentual
Chile | MINERIOS,ESCORIAS E CINZAS | 12.041 | 29% | COMBUSTIVEIS MINERAIS,OLEOS MINERAIS,ETC.CERAS MINERAIS | 23.698 | 55%
 | MADEIRA,CARVAO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA | 7.022 | 17% | PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS,ETC. | 3.515 | 8%
 | SAL,ENXOFRE,TERRAS E PEDRAS,GESSO,CAL E CIMENTO | 4.165 | 10% | CEREAIS | 2.403 | 6%
Argentina | CEREAIS | 28.288 | 27% | COMBUSTIVEIS MINERAIS,OLEOS MINERAIS,ETC.CERAS MINERAIS | 7.541 | 23%
 | RESIDUOS E DESPERDICIOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTARES,ETC. | 27.372 | 26% | MINERIOS,ESCORIAS E CINZAS | 7.503 | 23%
 | SEMENTES E FRUTOS OLEAGINOSOS,GRAOS, SEMENTES,ETC. | 12.428 | 12% | SEMENTES E FRUTOS OLEAGINOSOS,GRAOS, SEMENTES,ETC. | 3.026 | 9%

## Slide 11: O zoneamento precisa representar os principais fluxos – Ex: Chile
<number>
País | Exportação |  |  |  | 
 | NCM | Descrição | Grupo | Quantum (Mil toneladas) | Percentual
Chile | 26 | MINERIOS,ESCORIAS E CINZAS | GRANEL SÓLIDO MINERAL | 12.041 | 29%
Chile | 44 | MADEIRA,CARVAO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA | CARGA GERAL | 7.022 | 17%
Chile | 25 | SAL,ENXOFRE,TERRAS E PEDRAS,GESSO,CAL E CIMENTO | GRANEL SÓLIDO - OUTROS | 4.165 | 10%
País | Importação |  |  |  | 
 | NCM | Descrição | Grupo | Quantum (Mil toneladas) | Percentual
Chile | 27 | COMBUSTIVEIS MINERAIS,OLEOS MINERAIS,ETC.CERAS MINERAIS | GRANEL LÍQUIDO - PETRÓLEO E DERIVADOS | 23.698 | 55%
Chile | 28 | PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS,ETC. | GRANEL LÍQUIDO - OUTROS | 3.515 | 8%
Chile | 10 | CEREAIS | GRANEL SÓLIDO VEGETAL | 2.403 | 6%
Para cada país será feita:
Análise dos principais produtos de comércio exterior
Análise espacial da população e do PIB (onde houver dados desagregados)
Análise espacial dos principais locais de produção agroindustrial e industrial

## Slide 12: Chile – Zoneamento proposto: 7 zonas (2 portos + 5 zonas)
<number>
Região do Atacama será agregada

## Slide 13: Exemplo: Argentina – principais produtos de comércio exterior
<number>
País | Exportação |  |  |  | 
 | NCM | Descrição | Grupo | Quantidade (Mil toneladas) | Percentual
Argentina | 10 | CEREAIS | GRANEL SÓLIDO VEGETAL | 28.288 | 27%
 | 23 | RESIDUOS E DESPERDICIOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTARES,ETC. | GRANEL SÓLIDO VEGETAL | 27.372 | 26%
 | 12 | SEMENTES E FRUTOS OLEAGINOSOS,GRAOS,SEMENTES,ETC. | GRANEL SÓLIDO VEGETAL | 12.428 | 12%
País | Importação |  |  |  | 
 | NCM | Descrição | Grupo | Quantidade (Mil toneladas) | Percentual
Argentina | 27 | COMBUSTIVEIS MINERAIS,OLEOS MINERAIS,ETC.CERAS MINERAIS | GRANEL LÍQUIDO - PETRÓLEO E DERIVADOS | 7.541 | 23%
 | 26 | MINERIOS,ESCORIAS E CINZAS | GRANEL SÓLIDO MINERAL | 7.503 | 23%
 | 12 | SEMENTES E FRUTOS OLEAGINOSOS,GRAOS,SEMENTES,ETC. | GRANEL SÓLIDO VEGETAL | 3.026 | 9%

## Slide 14: Exemplo: Argentina – distribuição espacial da População e PIB
<number>
População residente da Argentina (2008)

## Slide 15: Exemplo Argentina: Exportações da Argentina 2008
<number>
Fonte: INDEC (2008)

## Slide 16: Argentina – Zoneamento proposto: 7 zonas (2 portos + 5 zonas)
<number>
Porto de Rosario e Porto de Buenos Aires também são zonas

## Slide 17: Anexo

## Slide 18: Procedimento para preenchimento das células da matriz OD
O procedimento adotado para preencher as células da Matriz de Total de Carga entre os pares OD foi:
  Insere os dados do Aliceweb e Alice Mercosul nas respectivas células da matriz OD
  Insere os dados de total de controle do BID (EXP e IMP)
  Insere os dados de EXP do BID por par OD nas respectivas células da matriz OD (colunas da matriz)
  Compara com os respectivos totais de controle de IMP do BID (linhas da matriz)
    Se os dados estiverem compatíveis, mantém-se os dados de EXP do BID
    Se houver discrepância:
      faz análise de consistência entre as informações de EXP e IMP do BID e com outras fontes de dados secundários (estatísticas portuárias e de comércio exterior dos países)
      substitui os dados dos pares OD com discrepância e avalia se estão compatíveis em EXP e IMP
<number>
Notes: <number>

## Slide 19: Critérios para dividir EUA, Canadá e México em “Leste” e “Oeste”
EUA:
  Obtenção de estatísticas portuárias da costa leste dos EUA
  Obtenção de estatísticas portuárias da costa oeste dos EUA
  Cálculo do % da costa leste e da costa oeste em relação ao total - Esse foi o percentual adotado para dividir o total de toneladas entre as zonas da costa leste e oeste
    OBS: Os portos localizados no Golfo do México foram agregados na “Costa Leste”. Os portos de Houston (Texas) e South Louisiana (Lousiana) são os dois maiores portos dos EUA em total de toneladas de carga e total de toneladas de comércio exterior
Canadá e México:
  Obtenção de estatísticas portuárias dos portos do Atlântico
  Obtenção de estatísticas portuárias dos portos do Pacífico
  Cálculo do % dos portos do Atlântico e do Pacífico em relação ao total - Esse foi o percentual adotado para dividir o total de toneladas entre as zonas do leste e oeste
<number>

## Slide 20: Percentuais para divisão da Am. do Norte e Caribe em zonas
<number>
Bloco | Exportação |  | Importação | 
 | Leste | Oeste | Leste | Oeste
USA | 76% | 24% | 84% | 16%
Canadá | 64% | 36% | 81% | 19%
México | 44% | 56% | 59% | 41%
Caribe | 50% | 50% | 50% | 50%

## Slide 21: Principais produtos de EXP e IMP – Paraguai e Peru
<number>
País | Exportação |  |  | Importação |  | 
 | Descrição | Quantidade (Mil toneladas) | Percentual | Descrição | Quantidade (Mil toneladas) | Percentual
Paraguai | SEMENTES E FRUTOS OLEAGINOSOS,GRAOS, SEMENTES,ETC. | 3.866 | 41% | COMBUSTIVEIS MINERAIS,OLEOS MINERAIS,ETC.CERAS MINERAIS | 1.352 | 29%
 | CEREAIS | 1.724 | 18% | ADUBOS OU FERTILIZANTES | 633 | 14%
 | RESIDUOS E DESPERDICIOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTARES,ETC. | 1.623 | 17% | SAL,ENXOFRE,TERRAS E PEDRAS,GESSO,CAL E CIMENTO | 416 | 9%
Peru | MINERIOS,ESCORIAS E CINZAS | 12.841 | 51% | COMBUSTIVEIS MINERAIS,OLEOS MINERAIS,ETC.CERAS MINERAIS | 8.161 | 43%
 | COMBUSTIVEIS MINERAIS,OLEOS MINERAIS,ETC.CERAS MINERAIS | 4.311 | 17% | CEREAIS | 3.509 | 18%
 | RESIDUOS E DESPERDICIOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTARES,ETC. | 1.717 | 7% | FERRO FUNDIDO,FERRO E ACO | 1.003 | 5%
 | SAL,ENXOFRE,TERRAS E PEDRAS,GESSO,CAL E CIMENTO | 1.361 | 5% | ADUBOS OU FERTILIZANTES | 1.002 | 5%

## Slide 22: Principais produtos de EXP e IMP – Bolívia e Uruguai
<number>
País | Exportação |  |  | Importação |  | 
 | Descrição | Quantidade (Mil toneladas) | Percentual | Descrição | Quantidade (Mil toneladas) | Percentual
Bolívia | COMBUSTIVEIS MINERAIS,OLEOS MINERAIS,ETC.CERAS MINERAIS | 16.553 | 84% | COMBUSTIVEIS MINERAIS,OLEOS MINERAIS,ETC.CERAS MINERAIS | 619 | 19%
 | MINERIOS,ESCORIAS E CINZAS | 1.024 | 5% | FERRO FUNDIDO,FERRO E ACO | 318 | 10%
 | RESIDUOS E DESPERDICIOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTARES,ETC. | 911 | 5% | VEICULOS AUTOMOVEIS,TRATORES,ETC. SUAS PARTES/ACESSORIOS | 292 | 9%
Uruguai | MADEIRA,CARVAO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA | 4.817 | 51% | COMBUSTIVEIS MINERAIS,OLEOS MINERAIS,ETC.CERAS MINERAIS | 1.200 | 26%
 | CEREAIS | 1.220 | 13% | ADUBOS OU FERTILIZANTES | 402 | 9%
 | SEMENTES E FRUTOS OLEAGINOSOS,GRAOS,SEMENTES,ETC. | 857 | 9% | RESIDUOS E DESPERDICIOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTARES,ETC. | 394 | 9%
 | SAL,ENXOFRE,TERRAS E PEDRAS,GESSO,CAL E CIMENTO | 351 | 4% | SAL,ENXOFRE,TERRAS E PEDRAS,GESSO,CAL E CIMENTO | 294 | 6%